## Slide 1
计算机组成与系统结构
第2章 计算机系统中的 数据表示
2.6 检错与纠错码

## Slide 2
数据出错的原因：
  元器件故障；
  存储介质；
  通信过程中的噪声干扰。
如何减少或避免数据错误：
  提高计算机系统硬件本身的可靠性。
    在电路、电源、布线等各方面采取必要的措施，提高计算机系统的抗干扰能力。
    改进生产工艺，提高器件的可靠性。
  采取数据检错和校正措施：在每个字中添加一些校验位，用来确定字中出现错误的位置。
经济成本、设计目标

## Slide 3: 2.6 检错与纠错码
奇偶校验码
海明码
循环冗余校验码
码距与校验位的位数

## Slide 4: 一、码距与校验位的位数
假设数据有n位，为了具备检错或纠错能力， 必须增添 k位校验位， 则“数据＋校验位”共 m＝n＋k 位，称为m位码字。
两个码字之间对应位置数值不同的位置数目称为两个码字的海明码距。
(编码字)
设码字 x ＝ xm-1 xm-2… x0 和 y ＝ ym-1 ym-2… y0 ，
则 x 与 y 的海明码距 d 定义为
例：两个8位码字，
01001000
11001011
10000011
码距 d＝3
⊕
Notes: 海明码距，也叫“海明距离”。

## Slide 5: 一、码距与校验位的位数
n位数据，具有2n种合法编码。
增加k位校验位后， 在2n+k个码字中，仍只有2n个码字是合法的。
在这2n个合法码字中，任意两个码字之间海明码距的最小值dmin，称为这种编码的最小海明码距。

## Slide 6: 一、码距与校验位的位数
【例】假定某编码方案有下列8个合法编码：
000000、001011、010101、011110、 100110、101101、110011、111000。
找出任意编码字之间的海明距离，可以发现
最小海明码距为：dmin＝3。
假设读到的编码字为001000，与上述8种合法编码字都不相同，因此至少存在1位错误。
差额向量：（1，2，4，3，4，3，5，2）
校正结果：000000
101101
110011

## Slide 7: 一、码距与校验位的位数
检错能力：任意码字X如果被当作另外一个合法的码字Y被接收，则在X中至少发生了dmin个错误。
  海明编码通常可以检测出dmin-1个码位错误。
  要检测出 r 个(或少于 r 个)单位错误， 编码方案的 dmin≥ r＋1。
纠错能力：
  海明编码可以校正 个码位错误。
  要能校正 r 个错误，编码方案的 dmin≥ 2r＋1。
最小海明码距 dmin 决定了该编码检错和纠错的能力。

## Slide 8: 一、码距与校验位的位数
在2n个合法的码字中， m 位中任何一位出错都会得到一个非法码字， 从而发现错误。
任意两个合法码字，错一位后得到的非法码字不能相同，这样才可以纠错。
每个合法码字对应： 1个合法码字(自身) ＋ m个非法码字(错1位)
总码字个数2m ≥ 2n ×(m＋1)
  2n+k ≥ 2n ×(n＋k＋1)
  2k ≥ n＋k＋1
数据
校验码
n位
k位
码字：m位
要求可以纠正1位错误，
设计码字格式：

## Slide 9: 一、码距与校验位的位数
2k ≥ n＋k＋1
数据
校验码
n位
k位
码字：m位
要求可以纠正1位错误，
设计码字格式：
2k ≥ n＋k＋1
k 位校验码可以区分出：
“1个合法的编码字＋m个非法的编码字”
假设数据位长度n＝3， 2k ≥ k＋4，则：k≥3

## Slide 10: 一、码距与校验位的位数
要求可以纠正1位错误，
数据位与校验位之间 位数的关系：
数据
校验码
n位
k位
码字：m位
数据位数n | 校验码位数k | 增加的百分比
4 | 3 | 75.00％
8 | 4 | 50.00％
16 | 5 | 31.25％
32 | 6 | 18.75％
64 | 7 | 10.94％
128 | 8 | 6.25％
256 | 9 | 3.52％
2k ≥ n＋k＋1
2k ≥ k＋5
2k ≥ k＋9
2k ≥ k＋17
2k ≥ k＋33
2k ≥ k＋65
2k ≥ k＋129
2k ≥ k＋257

## Slide 11: 一、码距与校验位的位数
要求可以纠正1位错误，
数据位与校验位之间 位数的关系：
数据
校验码
n位
k位
码字：m位
数据位数 n | 校验码位数 k
2～4 | 3
5～11 | 4
12～26 | 5
27～57 | 6
58～120 | 7
121～247 | 8
248～502 | 9
2k ≥ n＋k＋1
23 ≥ n＋4，n≤23-4＝4
24 ≥ n＋5，n≤24-5＝11
25 ≥ n＋6，n≤25-6＝26
26 ≥ n＋7，n≤26-7＝57
27 ≥ n＋8，n≤27-8＝120
28 ≥ n＋9，n≤28-9＝247
29≥n＋10，n≤29-10＝502

## Slide 12: 二、奇偶校验码
定义：设 X ＝ ( xn-1 xn-2 … x2 x1 x0 ) 是一个n位字，则 奇校验位 C 定义为： 当X中包含有奇数个1时，C＝1，既C＝0。 偶校验位 C 定义为： 当X中包含有偶数个1时，C＝0。

## Slide 13: 二、奇偶校验码
校验过程： 将一个字X从部件A传送到部件B，采用偶校验。
  发送端A： 计算出校验位C，与要发送的数据合在一起，将（c xn-1 xn-2 … x2 x1 x0）发送到接收端B。
  接收端B： 接收到的是 ， 然后计算
    若F＝1，收到的信息有错；
    若F＝0，字X传送正确。

## Slide 14: 二、奇偶校验码
缺点：
  只能检测每个字中所产生的奇数个错误
  不具备纠错能力
优点：
  开销小
  常用于校验1字节长的数据： 通常1字节长的数据编码发生错误时，1位出错的概率较大，两位以上同时出错的概率极小。
常用于
  存储器读写校验
    内存的存取过程，发生一位错的概率最大。
    电路简单、速度高、易于实现。
  按字节传输过程中的数据校验
最小海明码距 dmin＝2

## Slide 15: 二、奇偶校验码
【例】假定最高位为校验位，其余低8位为数据位。
数据 | 偶校验编码 | 奇校验编码
01010101 | x01010101 | x01010101
00101010 | x00101010 | x00101010
00000000 | x00000000 | x00000000
01111111 | x01111111 | x01111111
11111111 | x11111111 | x11111111
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

## Slide 16: 二、奇偶校验码
二维奇偶校验：磁带驱动器
  垂直冗余检查VRC： Vertical Redundancy Check， 垂直方向(行)上的奇偶校验检查。
  纵向冗余检查LRC： Longitudinal Redundancy Check， 纵长方向(列)上的奇偶检查。
【例】给定一个字符串：“We are friend．”， 采用二维奇偶校验检查（偶校验）。
给出发送端的二维数据组织；
人为引入错误，演示VRC和LRC的检错过程。

## Slide 17: 二、奇偶校验码
【例】给定一个字符串：“We are friend．”，采用二维奇偶校验检查（偶校验）。
给出发送端的二维数据组织；
人为引入错误，演示VRC和LRC的检错过程。
【解】
发送端：
二维数据组织：
W | e |  | a | r | e |  | f | r | i | e | n | d | ． | 
57 | 65 | 20 | 61 | 72 | 65 | 20 | 66 | 72 | 69 | 65 | 6E | 64 | 2E | — 7位ASCII
D7 | 65 | A0 | E1 | 72 | 65 | A0 | 66 | 72 | 69 | 65 | EE | E4 | 2E | — 偶校验ASCII

## Slide 18: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(发送端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个

## Slide 19: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(接收端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个

## Slide 20: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(发送端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个

## Slide 21: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(接收端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个

## Slide 22: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(发送端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个

## Slide 23: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验(接收端)
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
可发现并纠正数据块中的1位错误。
可发现两位同时出错，但无法纠正错误。
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个
dmin＝3

## Slide 24: 二、奇偶校验码 例：二维奇偶校验
VRC |  | 列 号 |  |  |  |  |  |  |  | 字符 | 
 |  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 
行 号 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | W | 
 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | a | 
 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | f | 
 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | r | 
 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | i | 
 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | e | 
 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | n | 
 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | d | 
 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ． | 
 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | LRC | 
57 | D7
65 | 65
20 | A0
61 | E1
72 | 72
65 | 65
20 | A0
66 | 66
72 | 72
69 | 69
65 | 65
6E | EE
64 | E4
2E | 2E
7位ASCII
偶校验ASCII
数据位： 14×7＝ 98个
校验位： 15＋7＝ 22个
实际上
dmin＝4
1
1
0

## Slide 25: 三、海明码
某些系统需要具备纠正合理数量错误的能力。
海明码(Hamming code)： 由 Richard Hamming 于1950年提出。
  主要用于存储器数据的校验与纠正。
  采用奇偶校验的原理，错误检测和校正能力随着信息字中加入奇偶校验位的数目线性增加。
  适用于最有可能发生随机错误的系统。
    每一位的出错概率相同；
    每一位与其它位是否出错没有任何关联。

## Slide 26: 三、海明码 1. 检错和纠错
n位数据，先确定编码所需的校验位数目k，然后算出编码字的长度m，其中m＝n＋k。将编码字的各位从右向左排列，从1开始进行位置编号。
编号是2的整数次幂的位置为奇偶校验位，其它位为数据位，按顺序填写。
用如下方法确定某数据位应被哪些奇偶校验位所检测：第b位数据应被第b1、b2、…、bj位奇偶校验位所检测。其中，b1、b2、…、bj必为2的整数次幂，且b1＋b2＋…＋bj＝b。 比如，位置编号为7（即b＝7）的数据，由于b＝1＋2＋4，则此数据位应被位置编号为1、2、4的奇偶校验位所检测。

## Slide 27: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
① 确定所需校验位的数目。
数据位的位数n＝8，设校验位的位数为k，
则根据不等式2k≥(n＋k＋1)，
即2k≥(k＋9)，有k≥4。
选择k＝4，则编码字共n＋k＝12位。
② 编码字：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1

## Slide 28: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
③ 确定奇偶校验位的值：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8

## Slide 29: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
③ 确定奇偶校验位的值：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8
1

## Slide 30: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
③ 确定奇偶校验位的值：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8
1
0

## Slide 31: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
③ 确定奇偶校验位的值：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8
1
0
0

## Slide 32: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】字符“M”的ASCII编码为01001101。
③ 确定奇偶校验位的值：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8
1
0
0
1
因此，“M”的编码字为：010011100101。

## Slide 33: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】 “M”的编码字为：010011100101。
④ 在第6位引入一个错误：
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8

## Slide 34: 三、海明码 1. 检错和纠错
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验，对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】 “M”的编码字为：010011100101。
思考： 海明校验码的 检错和纠错能力
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1＝1
2＝2
3＝1＋2
4＝4
5＝1＋4
6＝2＋4
7＝1＋2＋4
8＝8
9＝1＋8
10＝2＋8
11＝1＋2＋8
12＝4＋8
dmin＝3

## Slide 35: 三、海明码 2. 总结
假设16位数据
D＝D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H4H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码 内容 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | H4 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码 位置 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校 验 方 程 P | P0＝D15⊕D13⊕D11⊕D10⊕D8⊕D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D13⊕D12⊕D10⊕D9⊕D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D15⊕D14⊕D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 P4＝D15⊕D14⊕D13⊕D12⊕D11⊕H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 36: 三、海明码 2. 总结
假设16位数据
D＝D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H4H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码 内容 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | H4 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码 位置 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校 验 方 程 P | P0＝D15⊕D13⊕D11⊕D10⊕D8⊕D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D13⊕D12⊕D10⊕D9⊕D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D15⊕D14⊕D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 P4＝D15⊕D14⊕D13⊕D12⊕D11⊕H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 37: 三、海明码 2. 总结
假设16位数据
D＝D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H4H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码 内容 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | H4 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码 位置 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校 验 方 程 P | P0＝D15⊕D13⊕D11⊕D10⊕D8⊕D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D13⊕D12⊕D10⊕D9⊕D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D15⊕D14⊕D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 P4＝D15⊕D14⊕D13⊕D12⊕D11⊕H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 38: 三、海明码 2. 总结
假设16位数据
D＝D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H4H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码 内容 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | H4 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码 位置 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校 验 方 程 P | P0＝D15⊕D13⊕D11⊕D10⊕D8⊕D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D13⊕D12⊕D10⊕D9⊕D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D15⊕D14⊕D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 P4＝D15⊕D14⊕D13⊕D12⊕D11⊕H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 39: 三、海明码 2. 总结
假设16位数据
D＝D15D14D13D12D11D10D9D8D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H4H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码 内容 | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | H4 | D10 | D9 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码 位置 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校 验 方 程 P | P0＝D15⊕D13⊕D11⊕D10⊕D8⊕D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D13⊕D12⊕D10⊕D9⊕D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D15⊕D14⊕D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D10⊕D9⊕D8⊕D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 P4＝D15⊕D14⊕D13⊕D12⊕D11⊕H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 40: 三、海明码 2. 总结
发送端如何产生8位或16位数据的海明码？
  假定所有的校验位Hi均为0，计算出校验方程Pi(i＝0～4)；
  将计算出来的Pi看成相应的Hi，填入对应的编码位置。
接收端如何校验及纠错？
  将接收到的编码字的各位带入校验方程：
  若各校验方程的计算结果均为0，则数据正确；
  若计算结果不为0，则它们的编码值P（P＝P4P3P2P1P0）就表示出错位的位置编号；
  根据出错的位置编号，将编码字中的对应位取反即可实现纠错。

## Slide 41: 三、海明码 2. 总结
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验， 对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。 人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】
字符“M”的ASCII编码为01001101。
假定H0～H3均为0，计算Pi ：
P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0＝1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕0＝1＝H0
P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1＝1⊕0⊕1⊕1⊕1⊕0＝0＝H1
P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2＝0⊕1⊕1⊕0⊕0＝0＝H2
P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3＝0⊕1⊕0⊕0⊕0＝1＝H3
∴ ASCII字符“M”对应的海明码编码字为：
C＝D7D6D5D4H3D3D2D1H2D0H1 H0＝010011100101

## Slide 42: 三、海明码 2. 总结
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验， 对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。 人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】在接收端，根据接收到的编码字求得校验方程Pi（i＝0～4），校验方程的编码值P(P＝P4P3P2P1P0)可作如下解释：
(1) 如果P各位全是0，则表示接收到的编码字中没有错误。
(2) 如果P中多位为1，则表示有一个数据位出错，且P的值即出错位在编码字中的位置。纠错时只需将出错位取反即可。
(3) 如果P中有且仅有一位为1，则表示某一校验位出错，不需要纠正。

## Slide 43: 三、海明码 2. 总结
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验， 对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。 人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】接收端：如果接收到的编码字没有错误，
接收到的编码字C’＝C＝010011100101，则
P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0＝1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1＝0
P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1＝1⊕0⊕1⊕1⊕1⊕0＝0
P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2＝0⊕1⊕1⊕0⊕0＝0
P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3＝0⊕1⊕0⊕0⊕1＝0
P＝P3P2P1P0＝0000，没有错误。

## Slide 44: 三、海明码 2. 总结
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验， 对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。 人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】接收端：如果接收到的编码字的数据位D5出错,
接收到的编码字C’＝011011100101，则
P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0＝1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1＝0
P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1＝1⊕1⊕1⊕1⊕1⊕0＝1
P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2＝0⊕1⊕1⊕0⊕0＝0
P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3＝0⊕1⊕1⊕0⊕1＝1
P＝P3P2P1P0＝1010，
编码字的第十位(数据位D5 )发生错误，将该位取反即可纠错。

## Slide 45: 三、海明码 2. 总结
【例】利用上述构造海明码的步骤，采用偶校验， 对8位ASCII字符“M”进行编码（最高位为0）。 人为地引入一个1位错误，说明如何找出这个错误。
【解】接收端：如果接收编码字的校验位H2出错，
接收到的编码字C’＝010011101101，则
P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0＝1⊕0⊕1⊕0⊕1⊕1＝0
P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1＝1⊕0⊕1⊕1⊕1⊕0＝0
P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2＝0⊕1⊕1⊕0⊕1＝1
P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3＝0⊕1⊕0⊕0⊕1＝0
P＝P3P2P1P0＝0100，
编码字的第四位(校验位H2)发生错误，无需纠错。

## Slide 46: 三、海明码 3. 内存的海明码纠错电路
纠错电路原理图

## Slide 47: 三、海明码 3. 内存的海明码纠错电路
假设8位数据
D＝D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码内容： | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码位置： | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校验方程P： | P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 48: 三、海明码 4. 单纠错双检错码
dmin＝3，纠正1位错误 或 发现2位错误而不纠正。
同时 纠正1位错误 并且 发现2位错误，如何实现？
单纠错双检错(Single-Error-Correcting, Double-Error-Detecting, SEC-DED)码： 增加1个所有数据位异或得到的校验位C，
  若C校验错误，表示可能有1位错误， 根据P3～P0确定错误位置，并纠错；
  若C校验正确，而P3～P0不全为0， 表示有2位错误，只给出校验错误信息，不纠错。

## Slide 49: 四、循环冗余校验码
循环冗余校验： Cyclic Redundancy Check，简称 CRC。

## Slide 50: 四、循环冗余校验码 1. CRC算法原理
通过某种数学运算建立数据和校验位之间的约定关系。
编码及译码：
  发送端：
    被校验数据除以生成多项式；
    被校验数据减去余数，结果作为发送数据。
  接收端：接收数据除以生成多项式。
    可以除尽，编码正确；
    除不尽，余数指明出错位所在的位置。

## Slide 51: 四、循环冗余校验码 1. CRC算法原理
采用模2算术运算：
  通过模2减法实现模2除法；
  以模2加法将所得余数拼接在被校验数据的后面，形成能除尽的被校验数据。
生成多项式应满足的要求：
  任何一位发生错误都应使余数不为0；
  不同位发生错误应当使余数不同；
  对余数继续做模2除，余数循环。
生成多项式的表示： 如，生成多项式G＝10112，表示生成多项式为 G(X)＝X3＋X＋1

## Slide 52: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
符号及约定：
被校验数据(被除数)为F(X)；
约定的生成多项式(除数)为G(X) ；
  发送方和接收方使用同一个生成多项式G(X)
  G(X)的首位和最后一位的系数必须为1
所产生的余数为R(X)。

## Slide 53: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
发送端，CRC的编码方法：
将被校验数据(共k位)的有效信息F(X)左移 r 位，得到 F(X)×Xr。
选取一个 r＋1 位的生成多项式G(X)，对F(X)×Xr作模2除法： F(X)×Xr/G(X)＝Q(X)＋R(X)/G(X) F(X)×Xr＝Q(X)×G(X)＋R(X)
将F(X)与R(X)相拼接。 F(X)×Xr＋R(X)＝F(X)×Xr－R(X)＝Q(X)×G(X) 拼接了校验码的数据必定能被约定的G(X)所除尽。

## Slide 54: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
接收端，CRC的译码方法：
将接收到的编码字除以约定的生成多项式G(X)：
余数为0，则传输没有错误。
余数不为0，则某一位出错。
  余数代码与出错位序号之间有唯一的对应关系：根据余数找到出错位；
  将出错位取反即可纠错。

## Slide 55: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
【例】
假设信息字节为 F＝10010102 ；
选取G＝10112 ；
将F左移l－1位， 形成 F' ＝10010100002 ；
用 F' 做被除数、G 做除数， 进行模2除法。 忽略商，余数为R＝1112 。
把余数加到 F' 中，组成要发送的信息M：10010100002＋1112＝10010101112 。
接收器采用相反的过程对接收的信息 M 进行解码和校验。M 应该可以被 G 严格整除。
1001010000
1011
1010101
1011
1001
1000
1011
1100
1011
111
1011

## Slide 56: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
【例】
接收器：解码校验
（正确的情况）
接收器：解码校验
（1位出错的情况）

## Slide 57: 四、循环冗余校验码 2. CRC编码及译码
【例】
接收器：解码校验
（正确的情况）
接收器：解码校验
（1位出错的情况）

## Slide 58: 四、循环冗余校验码 3. CRC码的纠错
(7，4)循环码编码、余数与出错位置的关系
G(X)＝10112 | 编码举例1 |  | 编码举例2 |  | 余数 | 出错 位置
 | 数据位 6543 | 校验位 210 | 数据位 6543 | 校验位 210 |  | 
正确 | 1001 | 110 | 1100 | 010 | 0 0 0 | 无
错误 | 1001 | 111 | 1100 | 011 | 0 0 1 | 0
 | 1001 | 100 | 1100 | 000 | 0 1 0 | 1
 | 1001 | 010 | 1100 | 110 | 1 0 0 | 2
 | 1000 | 110 | 1101 | 010 | 0 1 1 | 3
 | 1011 | 110 | 1110 | 010 | 1 1 0 | 4
 | 1101 | 110 | 1000 | 010 | 1 1 1 | 5
 | 0001 | 110 | 0100 | 010 | 1 0 1 | 6

## Slide 59: 四、循环冗余校验码
CRC的生成多项式的阶数越高，误判的概率就越小。
常用的4个标准多项式：
  CRC-12： G(X)＝X12＋X11＋X3＋X2＋X＋1
  CRC-16(ANSI)： G(X)＝X16＋X15＋X2＋1
  CRC-CCITT(ITU-T)： G(X)＝X16＋X12＋X5＋1
  CRC-32： G(X)＝X32＋X26＋X23＋X22＋X16＋X12＋X11 ＋X10＋X8＋X7＋X5＋X4＋X2＋X＋1
纠正所有一位错误；
检测所有一位或两位错误；
检测所有奇数位错误；
检测所有低于16位的突发性错误；
大于16位的突发性错误，可以检测出的概率为99.9％。