## Slide 1
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器
3.2 逻辑与移位运算

## Slide 2: 一、逻辑运算 1. 基本逻辑运算
按位进行操作，各位之间互不影响。
运算结果没有进位、借位、溢出等问题。
基本逻辑运算：
  逻辑与（AND）：也称为逻辑乘
    “∧”“·”
    对特定的数据位清“0”
  逻辑或（OR）：也称为逻辑加
    “∨”“＋”
    对特定的数据位置“1”
  逻辑异或（XOR）：也称为按位加
    “⊕”
    对特定的数据位求反
  逻辑非（NOT）：也称为求反
10101011
· 00001111
00001011
11011001
＋ 11100000
11111001
11011101
⊕ 10100110
01111011
X＝10011101
X＝01100010
01100010

## Slide 3: 一、逻辑运算 2. 逻辑运算部件
&
≥1
＝1
1
与门 | 或门 | 异或门 | 反相器
逻辑运算器件

## Slide 4: 二、移位运算
·
·
·
·
·
·
·
·
0
逻辑左移/
算术左移：
·
·
·
·
·
·
·
·
0
·
·
·
·
·
·
·
·
逻辑右移：
算术右移：
CF
CF
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
CF
不带进位 循环左移：
·
·
·
·
·
·
·
·
不带进位 循环右移：
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
CF
·
·
·
·
·
·
·
·
·
CF
带进位 循环左移：
带进位 循环右移：

## Slide 5: 二、移位运算
【例 3.21】逻辑左移1位、逻辑左移3位
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
【例 3.22】逻辑右移1位、逻辑右移3位
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CF
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1

## Slide 6: 二、移位运算
【例 3.23】
X＝11011101
11011101算术左移1位：CF＝1，X’＝10111010
11011101算术右移1位：X’＝11101110，CF＝1
【例 3.24】
X＝11010101，CF＝0
11010101不带进位循环左移1位：10101011
11010101不带进位循环右移1位：11101010
11010101带进位循环左移1位：10101010，CF＝1
11010101带进位循环右移1位：01101010，CF＝1

## Slide 7: 移位运算部件：具有7种移位运算功能的移位寄存器

## Slide 8
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点数运算
3.3.1 浮点加减运算

## Slide 9: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
小阶对大阶：
小阶码＋1，尾数右移1位，直到增大到与大阶码相同。

## Slide 10: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
加法；
减法：减数的符号取反(求补)，与被减数相加。

## Slide 11: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
运算结果尾数补码为：
11.1xx…x 或 00.0xx…x： 尾数每左移1位，阶码减1，直到使尾数成为规格化数为止。
阶码减1，必须同时判断是否下溢。若发生下溢，可认为结果为 0。

## Slide 12: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
若结果(尾数)发生溢出，即
结果出现10.XX…X 或
01.XX…X 时，
尾数右移1位，阶码加1。右规最多1次。
阶码加1，必须同时判断是否上溢。若发生上溢，可认为结果为 ∞。
(双符号位补码)

## Slide 13: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
对阶、规格化时，右移操作后，需进行舍入处理。

## Slide 14: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截断(尾)法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
将右移出去的尾数低位丢弃。

## Slide 15: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
使要保留的尾数的最低位永远为1。

## Slide 16: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
当尾数右移丢弃的是1时， 要保留的尾数最末位加1；
当尾数右移丢弃的是0时， 要保留的尾数最末位不变。
当遇到 01.111…11 这种需 右规的尾数时，采用此法 会再次使尾数溢出。遇到 这种情况可采用截尾法。

## Slide 17: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
【0舍1入法】
当尾数为负数，且用补码表示时，舍入规则：
1.xxx…x|0xx…x
1.xxx…x|100…0
1.xxx…x|1xx…x
不全为0
舍
入1
符号位
【例】
[X1]补＝11.01100000 [X2]补＝11.01100001
[X3]补＝11.01101000 [X4]补＝11.01101001
不舍不入
舍
入
舍
11.0111
00.10011111
00.1010
入
00.10011000
00.1010
入
00.10010111
00.1001
舍

## Slide 18: 3.3.1 加减运算 二、浮点数加减法流程
假定X、Y、Z为浮点数，
Z＝X＋Y 或 Z＝X－Y
浮点数加(减)法流程：

## Slide 19
开始
＋,－?
X=0?
Y改变符号
－
＋
Z＝Y
Y
结束
Y=0?
Z＝X
结束
N
阶码相等?
Y
N
N
小阶码＋1
尾数右移1位
尾数=0?
N
Y
Z＝另一个数
结束
带符号 尾数相加
结果=0?
Y
Z＝0
结束
N
尾数溢出?
尾数右移1位
Y
阶码＋1
阶码上溢?
Y
报告上溢
结束
N
规格化?
尾数左移1位
N
阶码－1
阶码下溢?
Y
报告下溢
结束
N
获得 结果
结束
Y
Y
N
浮点加(减)法运算流程

## Slide 20: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
【例3.25】两浮点数的和、差。
X＝0.1101012×2－010 ; Y＝－0.1010102×2－001 。
【解】
阶码4位，补码表示；尾数8位，双符号位补码表示。两数可表示为：
[X]浮＝1110; 00.110101
[Y]浮＝1111; 11.010110
① 对阶
② 尾数求和/差
③ 规格化
④ 舍入处理
2
2

## Slide 21: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
[X]浮＝1110; 00.110101
[Y]浮＝1111; 11.010110
① 对阶
求阶差：
[△E]补＝[EX]补＋[－EY]补＝1110＋0001＝1111
X的阶码比Y的阶码小。
X尾数右移一位，使两者阶码相同。这时的X为：
[X]’浮＝1111; 00.011010(1)

## Slide 22: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
[X]’浮＝1111; 00.011010(1)
[Y]浮 ＝1111; 11.010110
② 尾数求和/差：
③ 规格化
00.011010
＋11.010110
11.110000
00.011010
＋00.101010
01.000100
(1)
(1)
(1)
(1)
左规：
尾数左移2位，阶码减2，
∴ [X＋Y]浮
＝1101; 11.000010
1111
＋1110
1101
右规：
尾数右移1位，阶码加1，
∴ [X－Y]浮
＝0000; 00.100010(01)
④ 舍入处理：
舍
与教材87页的运算结果做比较，哪个精度更高？

## Slide 23
作业：
Page 94
习题 3.27 ①

## Slide 24: 作业
设浮点数字长为12位， 阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。 将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
Page 94，习题 3.27

## Slide 25
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点数运算
3.3.2 浮点乘除运算

## Slide 26: 3.3.2 乘除运算 一、浮点乘法运算
设 X、Y、Z 为浮点数，
X ＝ Mx · 2Ex
Y ＝ My · 2Ey
Z ＝ X×Y＝( Mx · My )×2Ex + Ey
两浮点数相乘之积的
阶码为两乘数阶码之和
尾数为两乘数尾数之积

## Slide 27: 3.3.2 乘除运算 一、浮点乘法运算
浮点乘法的运算过程：
两乘数一定是规格化数。 若有一个乘数为0，则乘积必为0。
求乘积的阶码： Ez＝Ex＋Ey； 判断积的阶码是否溢出：上溢、下溢。
求乘积的尾数：两乘数的尾数相乘。
规格化乘积的尾数。
  若尾数为n位补码(含1位符号)，则 规格化正数范围：＋1/2～＋(1－2-(n-1))； 规格化负数范围：－1～－(1/2+2-(n-1))。
  ∵ |两规格化数之积|≥1/4， ∴ 积的尾数若需左规，只需1次左移。
  积有可能为＋1，需右规。 只需1次右移，并采用某种舍入算法。
0操作数检查
结果规格化、 舍入
阶码加
尾数乘

## Slide 28
结束
开始
X＝0?
N
Y＝0?
Ez＝Ex＋Ey
N
Ez＝?
Mz＝Mx·My
Mz＝?
Mz右移1位
Ez加1
＞+Emax?
Mz左移1位
Ez减1
＜Emin?
Z＝Mz×2Ez
上溢
Z＝0
Y
Y
＞+Emax
＜Emin
＝1
1/4≤|Mz|＜1/2
N
N
Y
Y
浮点乘法流程框图

## Slide 29: 3.3.2 乘除运算 二、浮点除法运算
设 X、Y、Z 为浮点数，
X ＝ Mx · 2Ex
Y ＝ My · 2Ey
Z ＝ X÷Y＝( Mx÷My )×2Ex - Ey
两浮点数相除，商的
阶码＝被除数的阶码－除数的阶码
尾数＝被除数的尾数÷除数的尾数

## Slide 30: 3.3.2 乘除运算 二、浮点除法运算
浮点除法的运算过程：
被除数、除数一定是规格化数，除数≠0。 若被除数为0，则商必为0。
求商的阶码： Ez＝Ex－Ey； 判断商的阶码是否溢出：上溢、下溢。
求商的尾数：Mz＝Mx÷My
规格化商的尾数。
  若尾数为n位补码(含1位符号)，则 规格化正数范围：＋1/2～＋(1－2-(n-1))； 规格化负数范围：－1～－(1/2+2-(n-1))。
  商可能的绝对值最小的尾数：(1/2)÷(－1)＝－1/2， 需要左规，只需左移1次。
  |被除数尾数|＞|除数尾数|，产生整数商。 需要右规，只需右移1次，并采用某种舍入算法。
0操作数检查
结果规格化、 舍入
阶码减
尾数除

## Slide 31
结束
开始
Y＝0?
N
X＝0?
Ez＝Ex－Ey
N
Ez＝?
Mz＝Mx÷My
Mz＝?
Mz右移1位
Ez加1
＞+Emax?
Mz左移1位
Ez减1
＜Emin?
Z＝Mz×2Ez
上溢
Z＝0
Y
Y
＞+Emax
＜Emin
Mz＝－1/2
N
N
Y
Y
浮点除法流程框图
除法错
|Mz|≥1且Mz≠－1

## Slide 32
【例】两规格化浮点数，尾数用原码表示。
① 两浮点数求和、差，最后对结果规格化时，能否确定需要右规的次数？能否确定需要左规的次数？
② 两浮点数相乘，是否可能需要右归？是否可能需要左规？为什么？若需要，能否确定左规、右归的次数？
③ 两浮点数相除，是否可能需要左归？是否可能需要右归？为什么？若需要，能否确定右规、右归的次数？
【解】
① 右归最多一次；左规次数无法确定，最多不会超过 n-1次。（设尾数共n个数值位）
② 两浮点数相乘，1/4≤|积的尾数|＜1，
不需右归；若需左规，只需一次。
③ 两浮点数相除，1/2＜|商的尾数|＜2，
不需左规；若需右归，只需一次。

## Slide 33
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点数运算
3.3.3 浮点数运算的实现方法

## Slide 34: 3.3.3 浮点数运算的实现方法
软件方法
配专用浮点处理器
在处理器中设置浮点运算部件
浮点运算的流水线处理

## Slide 35
计算机组成与系统结构
第3章 运算方法与运算器
3.4 运算器基本结构

## Slide 36: 运算器的构成
ALU（算术逻辑单元）
  算术运算
    加/减法器
    乘法器、除法器
  逻辑运算
    与门、或门、异或门、反相器
    移位寄存器
寄存器
  通用寄存器
  暂存器
  状态寄存器（PSW/Flags）
互联：总线

## Slide 37: 一、运算器的三种基本结构
单总线结构1
单总线结构2
双总线结构
三总线结构
速度快
控制简单
R0
R1
X
Y
R0
R1
X
Z
R0
R1
R2
R0
R1
Z

## Slide 38: 一、运算器的三种基本结构
总线总是分时工作的，任何时侯只允许一个器件将其信号输出加到总线上。多于一个器件必然引起总线竞争。
同一个功能部件一次只能做一件事。
在双总线及三总线结构的运算器中需要多端口器件。

## Slide 39: 二、运算器实例