## Slide 1
计算机组成与系统结构
第7章 流水线技术与指令级并行

## Slide 2: 本章内容：
7.1 流水线处理的概念
  流水线的类型
7.2 浮点运算流水线：
  浮点加减、乘除流水线
7.3 指令流水线
  指令流水线策略
  RISC-V 基本指令流水线
7.4 流水线性能度量：
  时-空图、吞吐率、加速比、效率
7.5 指令流水线的性能提高
  结构冒险、数据冒险、控制冒险
7.6 多发射处理器：超标量、VLIW
7.7 指令级并行的概念

## Slide 3
计算机组成与系统结构
第7章 流水线技术
7.1 流水线处理的概念

## Slide 4: 并行处理技术
通常提高指令执行速度的途径有如下三种：
提高处理机的工作主频。
采用更好的算法和设计更好的功能部件。
多条指令并行执行，称为指令级并行技术。
可以从两个方面来开发处理机内部的并行性：
  空间并行性：即在一个处理机内设置多个独立的操作部件，
  并让这些操作部件并行工作，这种处理机称为
  多操作部件处理机或超标量处理机；
  时间并行性：就是采用流水线技术。流水线技术是一种非常
  经济、对提高处理机的运算速度非常有效的技
  术。采用流水线技术可以不增加硬件或只需要增
  加少量硬件就能够把处理机的运算速度提高几倍，
  它是目前使用非常普遍的一种并行处理方式。

## Slide 5: 基本思想：流水举例

## Slide 6: 基本思想：流水举例

## Slide 7: 基本思想：流水举例

## Slide 8: 基本思想：流水举例
存放熨整烘干洗涤
存放熨整烘干洗涤
熨整、存放
洗涤、烘干
1：张三
2：李四
3：王五
4：赵六
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
1
1
2
2
3
3
4
4
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
(a) 顺序方式
(b) 重叠方式
(c) 流水方式
时间（拍）
时间（拍）
时间（拍）
16
10
7
空间（段号）
空间（段号）
空间（段号）
Δt

## Slide 9: 并行处理技术
并行性的两种含义：
  同时性：同一时刻
  并发性：同一时间间隔
并行处理技术的三种形式：
  时间并行：时间重叠，流水
  空间并行：资源重复
  时间并行＋空间并行：超标量流水

## Slide 10: 基本思想：流水举例
存放
熨整
烘干
洗涤
1：张三
2：李四
3：王五
4：赵六
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
7
6
5
4
3
2
1
0
存放1
存放2
熨整1
熨整2
烘干1
烘干2
洗涤1
洗涤2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
7
6
5
4
3
2
1
0
3
4
1
2
3
4
时间
空间
空间
时间
时间并行
时间并行＋空间并行
5
6
5
6
5
6
5
6
7
8
7
8
7
8
7
8

## Slide 11: 7.1 流水线处理
若将一重复的处理过程分解为若干子过程，每个子过程都可在专用设备构成的流水线功能段上实现，并可与其它子过程同时执行，这种技术称为流水技术。

## Slide 12: 7.1 流水线处理 一、流水线的一般结构
用D触发器构成的移位寄存器
1D
C1
1D
C1
1D
C1
1D
C1
并 行 输 出
Q0
Q1
Q2
Q3
Dout
Din
CP
串行
输入
移位
脉冲
串行
输出
FF0
FF1
FF2
FF3

## Slide 13: 7.1 流水线处理 一、流水线的一般结构

## Slide 14: 7.1 流水线处理 一、流水线的一般结构
4个段的流水线

## Slide 15: 7.1 流水线处理 一、流水线的一般结构
若加载的信息是数据就可以构成数据处理或运算流水线（arithmetic pipeline）。
若加载的信息是指令就可以构成指令流水线（instruction pipeline）。
D2
D1
控制电路（流水线时钟）
结果输出
R1
C1
段S1
R2
C2
段S2
Rm
Cm
段Sm
信息输入
图7.1 CPU中流水线的一般结构

## Slide 16: 7.1 流水线处理 一、流水线的一般结构
结论：
流水过程由多个相联系的子过程组成，每个子过程由专用的功能设备实现，每个子过程称为流水线的“级”或“段”。“级”数称为流水线的“深度”；
流水线需要有“通过时间”，在此之后流水过程才进入稳定工作状态，每一个时钟周期（拍）流出一个结果；
流水线不能缩短单个任务的响应时间，但可以提高吞吐率；
流水线速度受限于最慢流水线段的运行速度，所以，各个功能段所需时间应尽量相等；
流水技术适合于大量重复的处理过程，只有流水线的输入能连续地提供任务，流水线的效率才能充分发挥。
流水线中多个任务是并行处理的。

## Slide 17: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线位于计算机系统的层次划分：
  系统级流水线/宏流水线：在多（计算）机系统中由多个处理机串行构成的流水线。
  处理器级流水线
  部件级流水线
图7.2 系统级流水线
结果输出
共享
缓冲器
1
处理机
1
现场数据
处理机2
处理机m
共享
缓冲器
2

## Slide 18: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线位于计算机系统的层次划分：
  系统级流水线/宏流水线：在多（计算）机系统中由多个处理机串行构成的流水线。
  处理器级流水线
  部件级流水线
取指
部件
指令
缓冲队列
执行
部件
指令
取指令1
执行指令1
取指令2
执行指令2
取指令3
取指令4
取指令5
执行指令5
(a) Intel 8086指令流水线
(b) 流水效果示意图
图7.3
处理机级流水线
执行指令3
执行指令4

## Slide 19: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线位于计算机系统的层次划分：
  系统级流水线/宏流水线：在多（计算）机系统中由多个处理机串行构成的流水线。
  处理器级流水线
  部件级流水线
微程序计数器
μPC
控制存储器
CM
段S1
微程序首地址
跳转
地址
外部
条件
控制信号
微指令寄存器
μIR
下一地址逻辑
译码
器
段S2
图7.4 部件级流水线
—— 流水的微程序控制单元
缓冲
寄存器
缓冲
寄存器
取
微指令
执行
微指令

## Slide 20: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线功能的强弱划分：
  单功能流水线 Cray-1向量计算机(1976年)：
    160MFLOPS、8兆字节主存储器。
    有12条单功能运算流水线，分别完成：地址加、地址乘、标量加、标量移位、标量逻辑运算、标量计数、向量加、向量移位、向量逻辑运算、浮点加、浮点乘、浮点迭代求倒数。
    将多个单功能流水线加以组合就可以实现多功能的流水操作。
  多功能流水线

## Slide 21: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线功能的强弱划分：
  单功能流水线
  多功能流水线
    静态流水线
    动态流水线

## Slide 22: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
图7.5 TI ASC计算机的运算器流水线
对阶移位
相加
规格化
输入
减阶
相乘
累加
输出
1
2
3
4
5
6
7
8
(a) 流水线各功能段
输入
相乘
累加
输出
1
6
7
8
(c) 定点乘法运算
对阶移位
相加
规格化
输入
减阶
输出
1
2
3
4
5
8
(b) 浮点加、减运算
Notes: Texas Instruments Advanced Scientific Computer

## Slide 23: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
TI-ASC计算机的多功能流水线

## Slide 24: 7.1 流水线处理 二、流水线类型

## Slide 25: 7.1 流水线处理 二、流水线类型

## Slide 26: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线是否有反馈回路划分：
  线性流水线
  非线性流水线－流水线调度
线性流水线能够用流水线连接图唯一表示。
非线性流水线必须用流水线连接图和流水线预约表共同表示； 为避免冲突，需要流水线调度。

## Slide 27: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
按流水线是否有反馈回路划分：
  线性流水线
  非线性流水线－流水线调度
按流水线输出端任务流出顺序与输入端任务流入顺序是否相同划分：
  顺序流动流水线（入出顺序相同）
  异步流动流水线（入出顺序不同） 无序流水线 / 错序流水线 / 乱序流水线
按流水线一次处理对象的数量划分：
  标量流水线：IBM System360/91、Amdahl 470V/6
  超标量流水线：MIPS R10000
  向量流水线： TI ASC、STAR-100、CYBER-205、CRAY-1、YH-1
  超长指令字流水线：Intel Itanium（EPIC IA-64）

## Slide 28: 7.1 流水线处理 二、流水线类型
8个向量寄存器
8×64×64
主存 储器
8MB
64个 存储体
12个
流水
线结
构的
运算
部件
缓冲寄存器
64×64
标量寄存器
8×64
缓冲寄存器
64×24
地址寄存器
8×24
指令缓冲寄存器
256×16
CRAY-1 向量处理机结构
指令寄存器
程序计数器
V
T
S
B
A

## Slide 29
计算机组成与系统结构
第7章 流水线技术
7.2 浮点运算流水线

## Slide 30: 7.2.1 浮点加/减法器流水线
浮点数加/减运算需要4个操作步骤：
对阶
  加载：E1:= XE，M1:= XM；E2:= YE，M2:= YM；
  比较：E:= E1－E2；
  尾数对齐：
  while (E﹤0) { M1:= right_shift(M1)，E:= E+1}；
  while (E﹥0) { M2:= right_shift(M2)，E:= E-1}；
尾数加/减
  加/减：R:= M1±M2，E:= max(E1，E2)；
结果处理
  溢出：if (R_OVERFLOW = 1) then { if (E = EMAX) then go to ERROR；
  R:= right_shift(R)，E:= E+1，go to END；}
  为零：if (R = 0) then E:= 0，go to END；
  规格化：while (R=非规格化数) { if (E＞EMIN) then R:= left_shift(R)，
  E:= E-1}；go to END；
舍入处理
  截断法、末位恒置“1”法、0舍1入法

## Slide 31: 7.2.1 浮点加/减法器流水线
图7.6 IBM System/360/91的浮点加/减法单元
数据
输出
M3
E3
加法器3
移位器2
暂存器R
0数位检测
M1
M2
加法器2
移位器1
E1-E2
E1
E2
加法器1
数据
输入
阶码比较
尾数对齐
尾数加/减
结果
规格化
选择器
选择器
X
Y
X
Y
z

## Slide 32: 7.2.1 浮点加/减法器流水线
为某功能设计设计流水线电路：
寻找一个适当的、可分解为多步骤的、连续运行的算法，该算法的每一步骤应是时间均衡的、可以由硬件电路实现的。
将实现算法每一步骤的硬件电路作为流水线的一段，并按照步骤顺序将各段连接起来。
在流水线各段之间放置快速缓冲寄存器来分离各段，并利用缓冲寄存器逐段传送处理数据（部分或全部结果）。所有缓冲寄存器受同一时钟控制。

## Slide 33
图7.7
浮点加/减法单元的
流水线结构
数据
输出
M3
E3
加法器3
移位器2
0数字检测
E7
暂存器R
S4
S1
M1
M2
E1
E2
加法器1
数据
输入
尾数对齐
尾数加/减
规格化
阶码比较
E6
M7
M6
加法器2
S3
移位器1
E5
E4
M4
M5
S2
选择器
浮点乘/除法器 流水线
定点加减运算
可以再细分

## Slide 34: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
操作步骤：
阶码加/减
尾数乘/除
结果处理
  溢出
  为0
  规格化
舍入处理
  截断法
  末位恒置“1”法
  0舍1入法
加载：
E1 := XE，
M1 := XM；
E2 := YE，
M2 := YM；
加/减：
if (MUL = 1) then { E:= E1+E2 };
if (DIV = 1) then { E:= E1-E2 };
if (E＞EMAX) then go to ERROR；
if (E＜EMIN) then
{ R:= 0，
E:= 0，
go to END };

## Slide 35: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
操作步骤：
阶码加/减
尾数乘/除
结果处理
  溢出
  为0
  规格化
舍入处理
  截断法
  末位恒置“1”法
  0舍1入法
if (MUL = 1) then R:= M1×M2；
if (DIV = 1) then R:= M1÷M2；

## Slide 36: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
操作步骤：
阶码加/减
尾数乘/除
结果处理
  溢出
  为0
  规格化
舍入处理
  截断法
  末位恒置“1”法
  0舍1入法
溢出：
if (R_OVERFLOW = 1) then
{ if (E = EMAX) then go to ERROR；
R:= right_shift(R)，
E:= E+1，
go to END；}
为0：
if (R = 0) then E:= 0，
go to END；
规格化：
while ( R = 非规格化数 )
{ if (E＞EMIN) then
{ R:= left_shift(R)，
E:= E-1；}
else 下溢处理; }
go to END；

## Slide 37: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
图7.8 浮点乘/除法单元的流水线结构
阶码加/减
尾数乘/除
规格化
数据
输出
M3
E3
加法器2
移位器
0数字检测
E4
暂存器R
S2
S1
数据
输入
M1
M2
乘法器
除法器
E1
E2
加法器1

## Slide 38: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
一种流水线结构的定点乘法器的实现：
若两个n位定点二进制数为X=xn-1xn-2…x0和
Y=yn-1yn-2…y0，则2n位乘积P为：
→ 乘法的实现是通过一组Mi的求和来实现的
→ 进位保留加法(Carry-Save addition)

## Slide 39: 7.2.2 浮点乘/除法器流水线
FA
x3
y3
z3
FA
x2
y2
z2
FA
x1
y1
z1
FA
x0
y0
z0
s3
w3
FA
s0
w0
FA
c1
s1
w1
FA
c2
s2
w2
FA
c3
C S
W C′ S′
X Y Z
CS加法器
CS加法器
图7.9 两级的进位保留加法器

## Slide 40
图7.10 进位保留（Wallace树）乘法器
M2 M1 M0
M5 M4 M3
C S
CS加法器
CS加法器
X Y
CS加法器
乘法器的译码和被乘数门控电路
C S
C S
C S
CS加法器
P
先行进位加法器
图7.11 流水线进位保留乘法器
CS加法器
CS加法器
乘法器的译码和被乘数门控电路
X Y
R
R
输入总线
M8 M7 M6
R
R
R
M5 M4 M3
R
R
R
M2 M1 M0
R
R
R
CS加法器
C S
CS加法器
C S
CS加法器
C S
输出总线
C S
C S
CS加法器
P
先行进位加法器
C S
R
R
R
R
C S
CS加法器
R
R
Carry-save
multiplier
流水线时钟

## Slide 41
定点无符号数阵列乘法器
第三章内容：阵列乘法器

## Slide 42
计算机组成与系统结构
第7章 流水线技术
7.3 指令流水线

## Slide 43: 7.3 指令流水线
提高计算机系统速度的途径：
更快的电路
改进CPU组织结构
  减少用于执行指令的时钟周期数
  简化组织结构，缩短时钟周期
  用多寄存器取代单一的累加器
  在存储系统中引入高速缓冲存储器cache
  指令流水（instruction pipelining）
今天，指令流水线已成为加快处理器速度的关键，并成为现代计算机设计的核心思想。

## Slide 44: 7.3.1 基本的指令流水线
【例1】将指令处理分解为以下4步：
指令获取（IF）：从主存或Cache中获取指令并对指令进行译码；
操作数加载（OL）：从主存或Cache中获取操作数放入寄存器中；
执行指令（EX）：利用ALU等执行部件，对寄存器中的操作数进行处理，结果存于寄存器中；
写操作数（WO）：将寄存器中的结果存入主存或Cache中。

## Slide 45: 7.3.1 基本的指令流水线
指令Cache
数据Cache
主存
主存
取指译码逻辑
PC
IR
S1：IF
数据读逻辑
ALU
数据写逻辑
寄存器文件
S2：OL
S3：EX
S4：WO
图7.12 由4级指令流水线组织的CPU结构

## Slide 46: 7.3.1 基本的指令流水线
在没有指令分支、Cache失效或其他原因引起的延时等条件下，CPU的最大执行速率可达到理想水平，即CPI＝1。
间接寻址：在获取操作数之前，通常需要ALU计算操作数在内存中的地址。
ALU完成复杂的运算（如浮点计算）往往需要多个时钟周期，使得CPI＞1。

## Slide 47: 7.3.1 基本的指令流水线
【例2】MIPS R2/3000采用的5级指令流水线：
IF：利用指令Cache获得指令；
RD：当对取得的指令进行译码时，从寄存器RF中读取操作数； （MIPS指令无复杂的间接等寻址方式）
EX：利用ALU和必需的寄存器处理数据；
MA：利用数据Cache加载或存储操作数；
WB：将操作数存储（写回）到寄存器。
指令
存储器
寄存器组
ALU
数据
存储器
寄存器组
R2/3000指令流水线结构

## Slide 48: 7.3.1 基本的指令流水线
【例3】Amdahl 470V/7：
功能 | 段(级) | 名称 | 操作
指令获取 IF | S1 | 指令地址 | 从存储器控制器请求下条指令
 | S2 | 启动缓冲器 | 启动Cache读指令
 | S3 | 读缓冲器 | 从Cache将指令读入到指令单元（I-unit）
 | S4 | 译码指令 | 对指令操作码进行译码
操作数加载 OL | S5 | 读寄存器 | 读地址（基址和变址）寄存器
 | S6 | 计算地址 | 计算当前存储器操作数的地址
 | S7 | 启动缓冲器 | 启动Cache读存储器操作数
 | S8 | 读缓冲器 | 从Cache和寄存器文件（组）读操作数
执行指令 EX | S9 | 执行1 | 传递数据到执行单元（E- unit）并开始指令的执行
 | S10 | 执行2 | 完成指令的执行
操作数存储 OS | S11 | 检查结果 | 执行对结果的错误检查
 | S12 | 写结果 | 存储结果
表7.1 Amdahl 470V/7的指令流水线段

## Slide 49: 7.3.2 指令流水线策略
增加指令流水线深度
增加指令流水线条数

## Slide 50: 7.3.2 指令流水线策略 1. 增加指令流水线深度
采用深度指令流水线结构：将指令的执行过程进一步细化，使流水线的级（段）数变多，而每一级的工作更少、更合理。
这样做有两个好处：
  流水线级数变多、处理更趋合理，可使单条指令流水线并行执行指令的能力更强；
  每一级的处理时间更短，可以进一步提高处理器的工作频率。
深度指令流水线可以使处理器执行指令的速度更快、效率更高。

## Slide 51: 7.3.2 指令流水线策略 1. 增加指令流水线深度
Intel x86处理器的指令流水线：
  8086：2级
  80386：4级
  80486：5级
  Pentium：整数运算5级、浮点运算6级
  Pentium Pro/II/III：至少10级
  Pentium 4：
    Willamette：20级
    Northwood：20级
    Prescott：31级
  Core微构架的双核处理器：14级

## Slide 52
RAT
ID2
6×118位
ID1
IFU3
IFU2
IFU1
32字节通道(一个Cache块)
指令流缓冲器（保存1行）
来自指令Cache
16字节
译码器排列段
指令长度译码器
静态分支预测
微指令定序器
已译码的指令队列
寄存器分配器 RAT
16字节
16字节
3×118位
3×118位
动态分支预测器
下一指令指针
译码器0
(复杂)
译码器1
(简单)
译码器2
(简单)
IFU (Instruction Fetch Unit)
ID (Instruction Decode)
RAT (Register Allocator)
ROB (Reorder Buffer)
RS (Reorder Station)
DIS (Dispatcher)
EX (Execute Stage)
IEU (Integer Execution Unit)
FPU (Float point Unit)
JEU (Jump Execution Unit)
RU (Retire Unit)
图7.13 Intel Pentium Ⅱ
的指令流水线结构
MIS
寄存器重命名
取指令
指令译码
4
1
1
多于4个微操作的指令
…………
I6: S1＝R0－R2
I7: R3＝R3×S1
I8: S2＝R4＋R4
…………
按原始顺序排队
8个定点寄存器、8个浮点寄存器 → 40个隐藏寄存器
…………
I6: R1＝R0－R2
I7: R3＝R3×R1
I8: R1＝R4＋R4
…………
pop [ebx]
load temp , [esp]
store [ebx] , temp
add esp , 4

## Slide 53
保留站（DIS）
端口0 端口1 端口2 端口3 端口4
ROB
重排序缓冲器 ROB（指令池）
RS
MMX ALU
MMX 乘法器
复杂IEU
复杂FPU
简单FPU
MMX ALU
MMX 移位器
简单IEU和JEU
Load
执行单元
Store
地址
单元
Store
数据
单元
数据Cache
EX
2级退出单元
RU
图7.13 Intel Pentium Ⅱ
的指令流水线结构(续)
顺序
乱序
能保存40个微操作；
包含40个硬件寄存器。
所需数据项、执行单元全部有效
结果
微操作
已执行完毕、与ROB中其他指令无关联的微操作：
① 结果写回寄存器/存储器；② 移出ROB。
按序退出
每时钟周期发送5个微操作
整数运算
浮点运算
MMX操作
存储器加载、存储

## Slide 54: 7.3.2 指令流水线策略 1. 增加指令流水线深度
增加流水线的深度可以提高流水线的性能，但：
  流水线深度受限于流水线的延迟和额外开销；
  需要用高速锁存器作为流水线的缓冲寄存器。
由J.G.Earle在1965年发明的Earle锁存器是一种具有良好性能的高速锁存器，具有如下优点：
  对时钟扭曲（clock skew）相对而言不敏感，一般是两级门的延迟时间，避免了数据通过锁存器时可能产生的时钟扭曲；
  在锁存器中可以实现两级逻辑运算，而不会增加锁存器的延迟时间，这样，每个流水线中的两级逻辑可以与锁存器重叠，从而隐藏锁存器产生的额外开销。

## Slide 55: 7.3.2 指令流水线策略 2. 增加指令流水线条数
增加指令流水线的深度的局限：
  指令执行过程的细化是有限度的
  随着流水线深度的增加，流水线段之间的缓冲器增多， 延迟加大，使流水线的性能提高受到阻碍
多指令流水线结构
  Intel Pentium 处理器：
    U指令流水线（主流水线）
    V指令流水线（副流水线）
  IBM PowerPC 601
  多核CPU

## Slide 56: 7.3.2 指令流水线策略 2. 增加指令流水线条数
多指令流水线结构
  Intel Pentium 处理器：
    U指令流水线（主流水线）
    V指令流水线（副流水线）
    MOV AX,5
    INC BX
    ADD AX,BX
    XOR CX,CX
    MOV DX,8
    INC DX
U、V指令流水线并行执行
U、V指令流水线并行执行
不能同时送到U、V指令流水线中去执行

## Slide 57: 7.3.2 指令流水线策略 2. 增加指令流水线条数
多指令流水线结构
  IBM PowerPC 601
分支处理单元
取指令
(分支
指令)
S1,1
译码
和
执行
S1,2
取指令
(浮点
指令)
S2,1
译码
S2,2
发送
S2,3
执行1
(乘)
S2,4
执行2
(加)
S2,5
写回
S2,6
取指令
(定点
指令)
S3,1
译码
和
发送
S3,2
执行和
存储器
地址处理
S3,3
Cache
访问
S3,4
写回
S3,5
指令
缓冲器
图7.14 PowerPC 601的指令流水线
Cache
(指令、数据公用)
Cache
(指令、数据公用)
定点单元
浮点单元

## Slide 58: 7.3.3 指令流水线设计 —— RISC-V 基本指令流水线
流水线设计： 建立在非流水线功能实现硬件电路的基础上。
指令流水线设计步骤：
  设计能够使指令系统中所有指令有效获取、执行的硬件逻辑电路。
  对指令获取、执行过程在该硬件逻辑电路上进行分段。
  在每段之间加入缓冲器（称为流水线寄存器）。
  设计流水线控制器。

## Slide 59: 7.3.3 指令流水线设计 —— RISC-V 基本指令流水线
本实例由Patterson团队提供，可实现：
  访存指令 ld、sd
  算术逻辑指令 add、sub、and、or
  条件分支指令 beq
单周期实现
  用一个时钟控制PC的加载时刻。
  时钟周期：所有指令中最长的执行时间。
  时钟周期较长，降低了整体指令执行的速度。
1. 设计指令获取、执行的硬件逻辑电路

## Slide 60
RISC-V :
The simple datapath
with the control unit
哈佛结构
哈佛结构
寄存器地址

## Slide 61: 7.3.3 指令流水线设计 —— RISC-V 基本指令流水线
尽量使每段处理功能相对独立， 处理时间基本均衡。
保证当前指令在执行期间， 指令流和数据流始终一个流向。（哈佛结构）
分段结果已是最细的划分： 每段中仅有一个用于指令处理的功能部件。
  IF段：指令存储器
  ID段：寄存器组
  EX段：ALU
  MEM段：数据存储器
  WB段：寄存器组
2. 对硬件逻辑分段
（指令获取）
（指令译码/读寄存器）
（执行/地址计算）
（存储器访问）
（写回）

## Slide 62: 7.3.3 指令流水线设计 —— RISC-V 基本指令流水线
2. 对硬件逻辑分段
专用 加法器
专用加法器

## Slide 63: 7.3.3 指令流水线设计 —— RISC-V 基本指令流水线
3. 段间加入流水线寄存器
96位宽：
32位指令＋64位PC地址
256位
193位
128位
32位
64位
64位
64位×2
64位
64位
64位
64位
1位
64位
64位
IF/ID
ID/EX
EX/MEM
MEM/WB
ID
EX
MEM
WB
IF
IF段的
流水线
寄存器

## Slide 64
加入控制逻辑
ID
EX
MEM
WB
3bit
3bit
2bit
IF
4. 设计 流水线控制器

## Slide 65
IF
ID
EX
MEM
WB
3bit
3bit
2bit
流水线 时钟
加入时钟
4. 设计 流水线控制器

## Slide 66: 7.3.4 RISC-V 指令系统对流水线设计的支持
所有RISC-V指令长度相同， 使得在IF和ID段取指令、指令译码更容易。
RISC-V只有几种指令格式， 源和目的寄存器字段位于每条指令的相同位置。
主存操作数仅出现在RISC-V的加载和存储指令中。 （Load/Store结构）
  用EX段计算主存地址，然后在MEM段访问主存。
  可减少流水线的段数。

## Slide 67
计算机组成与系统结构
第7章 流水线技术
7.4 流水线性能度量

## Slide 68: 7.4.1 时-空图
通过时间＝(流水线级数－1)×时钟周期
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间
（段）
图7.19（a）流水线时-空图
T
T
T
T
S1
S2
S3
S4
出
入
I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1
填充时间
装入时间

## Slide 69: 7.4.1 时-空图
S1
S2
S4
S3
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
I1
I2
I3
I4
时间
（时钟周期）
空间
（指令）
图7.19（b）流水线时-空图
I5
I9
I10
I11
S1
S2
S4
S3
S1
S2
S3
S1
S2
S1
S1
S2
S4
S3
S1
S2
S4
S3
S1
S2
S4
S3
T
T
T
T
S1
S2
S3
S4
出
I11 I10 I9 I8 I7 I6 I5 I4 I3 I2 I1

## Slide 70: 7.4.2 吞吐率
吞吐率：单位时间内流水线所完成的任务数或输出结果的数量。
最大吞吐率TPmax：流水线在达到稳定状态后所得到的吞吐率。
  假设流水线各段运行时间相等，为1个时钟周期TCLK ，则：TPmax = 1/TCLK
  假设流水线各段运行时间不等，第i 段时间为τi ，则 TPmax = 1/max{τi } = 1 /τ

## Slide 71: 7.4.2 吞吐率
I1
I1
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
S1
S2
S3
S4
时钟
周期
段
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
12
13
14
15
S5
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
图7.20 各段时间不等的流水线结构及时-空图

## Slide 72: 7.4.2 吞吐率
吞吐率：单位时间内流水线所完成的任务数或输出结果的数量。
最大吞吐率TPmax：流水线在达到稳定状态后所得到的吞吐率。
  假设流水线各段运行时间相等，为1个时钟周期TCLK，则：TPmax = 1/TCLK
  假设流水线各段运行时间不等，第i 段时间为τi ，则 TPmax = 1/max{τi } = 1 /τ
  最大吞吐率取决于流水线中最慢一段所需的时间，所以该段成为流水线的瓶颈。消除瓶颈的方法有：
    细分瓶颈段
    重复设置瓶颈段

## Slide 73: 7.4.2 吞吐率
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
S1
S2
时钟
周期
段
I2
I3
I4
I5
S1
S2
S4
τ
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
含有瓶颈段的流水线结构及时-空图
τ
τ
S3
τ
2
S4
S3
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
11
12
13
14
15
I6
I5
I5
I6
I6
I6
Notes: 同步时钟推进
异步时钟推进（本例）

## Slide 74: 7.4.2 吞吐率
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
S1
S2
S3-1
S3-2
时钟
周期
段
I2
I3
I4
I5
S4
S1
S2
S3-2
S4
τ
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
细分瓶颈段的流水线结构及时-空图
τ
τ
S3-1
τ
I6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
τ
S3
I1
I1
I2
I2
I3
I3
I4
I4
I5
I5
I6
I6

## Slide 75: 7.4.2 吞吐率
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
S1
S2
S3-1
S3-2
时钟
周期
段
I2
I3
I4
I5
S4
S1
S2
S3-2
S4
τ
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
图7.21 重复设置瓶颈段的流水线结构及时-空图
τ
τ
S3-1
τ
2
I6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I1
I2
I3
I4
I5
I6
S3

## Slide 76: 7.4.2 吞吐率
实际吞吐率：若流水线由m段组成，完成n个任务的吞吐率称为实际吞吐率，记作TP。
使TP最大化，或使TP接近于TPmax，是流水线实现中重点要解决的问题。
假设流水线各段运行时间相等，为1个时钟周期TCLK，在不出现流水线断流的情况下， 完成n个任务所用时间为 Tn(m) = (m＋(n－1))×τ = (m＋(n－1))×TCLK 实际吞吐率为：
m 段流水线，n 个任务。

## Slide 77: 7.4.2 吞吐率
假设流水线各段运行时间不等，第i段时间为τi ， 则完成n个任务所用时间为
实际吞吐率为
当n很大时，TP趋近于TPmax，这说明流水技术适合于实现大量重复的时序过程。
m 段流水线，
n 个任务。

## Slide 78: 7.4.2 吞吐率
对于指令流水线而言，吞吐率TP就是每秒执行的指令数，所以也可以用MIPS指标表示吞吐率，即 TP ＝ MIPS×106 ＝ fCLK /CPI
单流水线计算机系统 ∵ CPI最佳 ＝1， ∴ TPmax＝fCLK

## Slide 79: 7.4.3 加速比

## Slide 80: 7.4.3 加速比
若流水线为m段，加速比S定义为等功能的非流水线执行时间T(1) 与流水线执行时间T(m)之比，即
S＝Sn(m)＝Tn(1) /Tn(m)
若每段运行时间均为τ，在不流水情况下，完成n个任务所需时间为：Tn(1)＝n · mτ
在流水但不出现断流的情况下，完成n个任务所需时间为：Tn(m) ＝ mτ + (n-1)·τ ，因此
m 个功能段，
n 个任务。

## Slide 81: 7.4.3 加速比
增大指令流水线的级数和送入流水线的指令数均可以加速流水线的运行速度
m 个功能段，
n 个任务。

## Slide 82: 7.4.4 效率

## Slide 83: 7.4.4 效率
效率：流水线的设备利用率
由于流水线有通过（填充）时间和排空时间，所以流水线的各段并非一直满负荷工作，效率E＜1。
假设流水线各段运行时间相等为τ，各段效率ei 也 相等，即e1 = e2 =… = em = nτ/Tn(m)
则整个流水线效率E为：
当n>>m时，E≈1。
m 个功能段，
n 个任务。
m段流水线完成n个任务所需的时间

## Slide 84: 7.4.4 效率
效率：流水线的设备利用率
由于流水线有通过（填充）时间和排空时间，所以流水线的各段并非一直满负荷工作，效率E＜1。
从时-空图上看，效率就是n个任务所占的时空区与m个段总的时空区之比。根据这个定义，可以计算流水线各段时间不等时的流水线效率为：
流水线性能分析

## Slide 85: 7.4.5 吞吐率、加速比和效率的关系
效率是 实际加速比S 与 最大加速比m 之比。 E ＝ nτ/ Tn(m) ＝ mnτ/ (Tn(m)·m) ＝ S/m
当τ不变时，流水线的效率E与吞吐率TP呈正比。 效率是 实际吞吐率TP 与 最大吞吐率1/τ 之比。 E ＝ nτ/ Tn(m)＝ (n/Tn(m)) ·τ＝ TP ·τ
当m和τ不变时， 流水线的加速比S与吞吐率TP呈正比。 TP＝ S/(mτ)

## Slide 86: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现， 流水线示意图见图7.7和图7.22(a)所示，每级处理时间为250ps。 请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
图7.7
τ
τ
τ
τ
求阶差
对阶
尾数相加
规格化
图7.22（a）浮点加法流水线
出
入

## Slide 87: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现， 流水线示意图见图7.7和图7.22(a)所示，每级处理时间为250ps。 请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
图7.7
1
2
4
3
5
6
7
t1
t2
t4
t3
t5
t8
t6
t7
t9
t10
求阶差
对阶
尾数相加
规格化
时间
（时钟周期）
空间
（段）
图7.22（b）浮点加法流水线工作的时-空图
1
2
4
3
5
6
7
1
2
4
3
5
6
7
1
2
4
3
5
6
7

## Slide 88: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.1】某处理器中，浮点加法器采用4级流水线实现， 流水线示意图见图7.7和图7.22(a)所示，每级处理时间为250ps。 请确定：
（1）该浮点加法器计算100组数据采用非流水和流水处理所用时间各是多少？
（2）采用流水处理的加速比是多少？
（3）采用流水处理的最大吞吐率是多少？
【解】采用非流水处理所用时间为
T100(1) = 4×250ps×100 = 100ns
采用流水处理的时-空图见图7.19(b)所示，所用时间为
T100(4) = 4×250ps + (100-1)×250ps = 25.75ns
加速比为
最大吞吐率为：
图7.7

## Slide 89: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.2】在图7.18提供的5级RISC-V指令流水线上，7条指令分别在各段划分的处理时间如下表(流水线寄存器延迟忽略)所示。
图7.18
指令类 | 取指令 | 寄存器读 | ALU运算 | 数据访问 | 寄存器写 | 总时间
加载双字(ld) | 200ps | 100ps | 200ps | 200ps | 100ps | 800ps
存储双字(sd) | 200ps | 100ps | 200ps | 200ps | — | 700ps
R型(add,sub,and,or) | 200ps | 100ps | 200ps | — | 100ps | 600ps
分支(beq) | 200ps | 100ps | 200ps | — | — | 500ps
（1）试为该流水线确定时钟频率。
（2）某段程序有1000条指令，ld和sd指令各占15%，beq指令占10%，其余为R型指令。该段程序在图6.2的非流水结构中的运行时间是多少？
（3）该段程序在图7.18的流水线上执行，若不考虑指令相关的影响，与非流水执行相比，加速比为多少？
图6.2
TLCLK＝200ps
fLCLK＝5GHz
T1000(1)＝(800·15%＋700·15%＋600·60%＋500·10%)ps×1000
＝635000ps
T1000(5)＝(5＋1000－1)×200ps＝200800ps
S3.16

## Slide 90: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.3】将例7.2中的指令流水线由5级增加至8级，使每个流水线的运行时间均为100ps。流水线各段采用同步时钟推进，且流水线总额外开销(流水线寄存器的延迟、时钟偏移Clock Skew)为40ps。该指令流水线的加速比是多少？
【解】
T(1) ＝100ps×8
＝800ps
T(8) ＝100ps＋40ps
＝140ps
S＝ ≈5.71

## Slide 91: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.4b】某指令流水线由5个功能单元构成，其运行时间分别为200ps、100ps、200ps、200ps、100ps。若流水线各段采用同步时钟推进，其总额外开销为50ps，流水线额外开销包括流水寄存器的延迟(建立时间和传输延迟)以及时钟偏移等。 求该指令流水线的加速比是多少？
【解】
实际加速比：设n个任务，
n=10，S=2.2857；
n=10000，S=3.1987。
T(1) = 200 + 100 + 200 + 200 + 100 = 800 (ps)
T(5) = max{ 200，100，200，200，100 } + 50 = 250 (ps)
加速比S = 800/250 = 3.2

## Slide 92: 7.4.6 流水线性能分析
【例】
某指令流水线各流水段的执行时间分别为
IF: 10ns；ID: 8ns；ALU: 10ns；MEM: 10ns；WB: 7ns
已知CPI=1，流水线控制时钟周期为11ns， 求该指令流水线的加速比。
【解】
T(1) = 10 + 8 + 10 + 10 + 7 = 45 (ns)
  流水线平均指令执行时间 = CPI×时钟周期 = 11ns
加速比S = 45/11 = 4.1

## Slide 93: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】某指令流水线由10级构成，每级处理时间为100ps。现要执行一段程序，该程序由50个结构相同、顺序执行的小程序段组成，每个小程序段由15条指令构成，其中第4条指令I4为条件跳转指令，当条件为真时程序跳转到指令I10，当条件为假时程序顺序执行。请计算：
（1）当所有条件跳转指令均未发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率各是多少？
（2）当所有条件跳转指令均发生条件跳转时，执行这段程序时流水线的实际吞吐率、加速比、效率又是多少？
时空图
【解】①
时空图
【解】②
I1
I2
I3
I4
I5
I10
I11
I12
I13
I14
I15
…
…
50个

## Slide 94: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I1
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I1
I2
I1
I1
I1
S5
S6
S7
S8
I1
I1
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I5
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
20
24
流水线时-空图：不发生条件跳转

## Slide 95: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.5】
流水线时-空图：发生条件跳转
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
15
S1
S2
S3
S4
时间
（时钟周期）
空间（段）
I2
S5
S6
S7
S8
S9
S10
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I13
I12
I10
I11
I10
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I11
I11
I12
I12
I12
I12
I12
I12
I13
I13
I13
I13
I13
I13
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I15
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I14
I15
I15
I15
I15
I15
I15
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I2
I4
I3
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I5
I8
I6
I7
I2
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I4
I4
I4
I5
I5
I5
I5
I5
I6
I6
I6
I6
I7
I7
I7
I8
I8
I9
I9
I9
I9
I9
I10
I10
I10
I10
I11
I11
I11
I12
I12
I13
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
I1
20
25
30
一个程序段
（10条指令）
流水线气泡
11
12
13
14
19
16
17
18

## Slide 96: 7.4.6 流水线性能分析
【解】（1）此时流水线的工作状况可参考图7.16(a)，因条件跳转未发生，所以50个小程序段中的所有指令顺序地在流水线上不断流地执行。
实际吞吐率为
加速比为
效率为
T50x15(1) = 10×100ps×(50×15)= 750000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x15。
T50x15(10) = 10×100ps＋(50×15－1)×100ps = 75900ps

## Slide 97: 7.4.6 流水线性能分析
【解】（2）因发生了条件跳转，所以在执行50个小程序段时，每个小程序段只执行10条指令，且流水线会出现50次断流，每次断流时，流水线要进行重新填充操作，填充时间为(m-1)· τ。
T50x10(1) = 10×100ps×(50×10)= 500000ps
段数m=10；流水线周期T=100ps；任务数n=50x10。
T50x10(10) = [10x100ps +(50x10-1)x100ps]+[(10-1)x 100ps x 50]
= 50900ps + 45000ps = 95900ps
气泡时间
实际吞吐率为
加速比为
效率为

## Slide 98: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.6】某指令流水线结构如图7.20(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
【解】由于流水线各段运行时间不同，假设可以采用异步方式控制，即流水线各段的推进可以按照各段运行时间进行控制，则流水线工作的时空状态如图7.23所示。
由于最慢运行段S3的限制，使得S1、S2段不能及时向前推进，到执行第4条指令开始，对流水线各段推进的控制已出现规律性，该规律正是图7.20(b)时-空图所描述的流水线各段的时钟控制规律。
图7.20

## Slide 99: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.6】某指令流水线结构如图7.20(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
图7.20
S1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
时钟
周期
指令
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S1
S2
S3
S1
S2
图7.23 图7.20(a)流水线时-空图的另一种表示
异步时钟控制

## Slide 100: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.6】某指令流水线结构如图7.20(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
图7.20(a)流水线时-空图：异步控制
I1
I1
I1
S1
S2
S3
S4
时钟周期
段
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
S5
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK
(a) 流水线结构示意图
(b) 时-空图
图7.20
I4
I4
I5
I6
I6
I7
I7
I5
异步时钟控制
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I5
I6

## Slide 101: 7.4.6 流水线性能分析
【例7.6】某指令流水线结构如图7.20(a)所示，在流水线不断流的情况下，分析该流水线的吞吐率和加速比？
【解】
若流水线各段按照这种规律进行异步推进，则流水线达到稳定时，一条指令执行需要12个时钟周期，每3个时钟周期产生一条指令的处理结果，所以该流水线的性能为
TPmax = 1/(3TCLK)
S = (9TCLK)/(3TCLK) = 3
流水线采用异步控制并没有给流水线性能带来改善，反而会增加控制电路的复杂性。所以，流水线采用的基本控制方式为同步方式。
图7.20
控制方式 | 装入(填充)时间( TCLK ) | 一条指令执行时间( TCLK ) | CPI | TPmax | S | 控制电路
同步控制 | 12 | 15 | 3 | 1/(3TCLK ) | 3 | 简单
异步控制 | 8 | 12 | 3 | 1/(3TCLK ) | 3 | 复杂

## Slide 102
I1
I1
I1
1
2
4
3
5
8
6
7
9
10
11
S1
S2
S3
S4
时钟
周期
段
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
12
13
14
15
S5
S1
S2
S3
S4
S5
2TCLK
TCLK
3TCLK
2TCLK
TCLK
I1
I1
S1
S2
S3
S4
时钟周期
段
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
S5
I1
I1
I1
I2
I2
I2
I2
I2
I3
I3
I3
I3
I4
I4
I4
I5
I5
I6
同步时钟控制
异步时钟控制
The End

## Slide 103
【练习1】具有4个功能段的指令流水线如下图所示，各段执行时间不等。画出此流水线的时空图，并计算利用该流水线连续执行100条指令时的吞吐率、加速比、效率。
【解】
S1
S2
S3
S4
Δ
t
Δ
t
3·
Δ
t
2·
T(1)＝100×(1＋2＋2＋3)·Δt ＝ 800 ·Δt
T(4)＝(1＋2＋2＋3)·Δt ＋(100－1)· 3Δt ＝ 305 ·Δt
吞吐率：TP＝100/(305 ·Δt)
加速比：S＝(800 ·Δt)/(305 ·Δt)＝2.62
效率：E＝(800 ·Δt)/(4×305 ·Δt)＝0.656
Δ
t
2·
1
S1
S2
S3
S4
段
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
n
n
n
n
时间
Δ
t
Δ
t
Δ
t

## Slide 104: 流水线工作举例
【练习2】
两个向量A和B，各有4个元素，在下图所示的静态双功能流水线上，计算点积 ，其中1、2、3、5组成加法流水线，1、4、5组成乘法流水线。每个流水段经过的时间均为 ，而且流水线的输出结果可直接返回到输入或暂存于相应的缓冲寄存器中。延迟时间和功能切换时间忽略不计。现求其实际吞吐率和效率。
1
2
3
4
5
X
Y
Z

## Slide 105: 流水线工作举例
a1b1
a1b1+a2b2
A·B
【练习2】 A·B＝( (a1b1＋a2b2) ＋(a3b3＋a4b4) )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间
a2b2
a3b3
a4b4
a3b3+a4b4
a1
b1
a2
b2
a3
b3
a4
b4
a1b1
a2b2
a3b3
a4b4
a1b1+a2b2
a3b3+a4b4
X:
Y:
Z:
输入
输出

## Slide 106: 流水线工作举例
【练习2】
实际吞吐率：TP＝7 / (15Δt)
加速比：SP＝ (4×3Δt＋3×4Δt) / (15Δt)＝1.6
效率：η＝(4×3Δt＋3×4Δt) / (5×15Δt)＝32％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间

## Slide 107: 流水线工作举例
【练习2】 时空图-2（双功能动态流水线）
a1b1
a1b1+a2b2
A·B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间
a2b2
a3b3
a4b4
a3b3+a4b4
a1
b1
a2
b2
a3
b3
a4
b4
a1b1
a2b2
a3b3
a4b4
a1b1+a2b2
a3b3+a4b4
X:
Y:
Z:
输入
输出
A·B＝( (a1b1＋a2b2) ＋(a3b3＋a4b4) )

## Slide 108: 流水线工作举例
【练习2】
实际吞吐率：TP＝7 / (14Δt)
加速比：SP＝ (4×3Δt＋3×4Δt) / (14Δt)＝1.714
效率：η＝(4×3Δt＋3×4Δt) / (5×14Δt)＝34.3％
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
5
4
3
2
1
时间
（Δt）
空间
The End

## Slide 109
作业
P321，习题 7.7
P323，习题 7.16